UV1800 紫外可见分光光度计

规格及功能

显示方式：6英寸 320×240 点阵带背光数字 LCD

光源灯：预调德国贺利氏 DX 氘灯欧司朗长寿命卤钨灯

光学系统：双光束比例监测光学系统

样品室结构：自动4联池

接口：RS232C串行通讯口用于接配软件

光谱扫描功能：主机及软件支持

电源电压：100V～240V   50/60±1Hz

仪器尺寸：470×390×225（mm）

净重：20Kg

特点

- UV1800紫外可见分光光度计是为追求高性价比需求客户推出的型号，有主机和软件控制两种配置。仪器具有精密的比例监测双光束光学系统和设计合理的电路控制部分，主机可独立完成波长扫描、自动调0和100%、透射比、吸光度、线性回归等主要功能，准确度、重复性、线性和杂散光、噪声指标优秀，带宽2nm适合多种应用需要，大屏幕LCD显示，测量简单快速，质量稳定可靠。

- UV1800紫外可见分光光度计使用德国贺利氏优质预调氘灯，使用寿命达到2000小时，而且替换极为方便。

- 内建的SCM技术和定性定量分析软件使1800紫外可见分光光度计可实现自动控制、数据采集与处理、光谱测量、动力学测量、定量分析、DNA测定和光谱扫描等功能。菜单下拉式分析软件易于操作。

- UV1800紫外可见分光光度计具有开放式的样品室设计，可选配多种附件适合于不同的应用，如反射样品架、固体样品架、恒温水浴和自动进样器。

- 单机扫描曲线可以存储9条，工作曲线可以存储9条。

主要技术指标

| 型号 | UV1800，UV1800PC |
| --- | --- |
| 测光方式 | 透过率，吸光度，能量，反射率 |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长范围 | 190nm～1100nm |
| 波长准确度 | ≤±0.3nm |
| 波长重复性 | ≤0.15nm |
| 光度范围 | 0-999.9%((),-3A～3A，0-9999C，1-9999F |
| 光度准确度 | ≤±0.3%(() (0～100%() ≤±0.002A(0～0.5A) ≤±0.004A(0.5～1A) |
| 光度重复性 | ≤0.15%(() (0-100%() ≤0.001A(0～0.5A) ≤0.002A(0.5～1A) |
| 杂光 | ≤0.05%(() （220nm NaI，360nm NaNO2）） |
| 稳定性 | ≤±0.001A/h（500nm，开机预热30min） |
| 噪声 | ≤±0.001A |
| 基线平直度 | ≤±0.0015A（190～1100nm） |
| 扫描速度 | 快 中 慢 |

可选配的分析软件

舒适的操作感受和丰富的分析功能--UVCON系列定性定量数据处理分析软件

UVCON系列定性定量数据处理分析软件是为上海奥析科学仪器有限公司的1700、1800和1900三个系列仪器的专用分析软件。通过专用通讯电缆将仪器主机的RS232C通讯口与电脑上的串行通讯口或USB口联接，利用软件对主机的运行进行控制，并对主机采集到的数据进行分析、处理或输出，帮助完成从常规质控到环保、生物化学、医学卫生、材料等诸多领域的分析研究。

●光度测量

光度测量即固定波长的测量，最大可指定10个波长进行透射比、吸光度和浓度的测量。可以进行重复波长测量或修改当前波长设定值另行测量，并将测量结果打印输出或海量储存。

●定量测量

曲线系数校正					  测定未知样品

定量测量可以通过3波长基线运算和反复测定的平均值来计算浓度，包括应用方法和工作曲线设置。应用方法包括一波长法，二波长法和三波长法，以及最大9次的测量次数和浓度单位的输入。工作曲线设置包括K系数法，单点标定和多点标定，多点标定有标准样品测量或键盘输入数值2种方法。数据处理功能中有异常点剔除。工作曲线和测试结果可海量储存并打印输出。